# Бензиновый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением.

# Модель E3 POWER GG3300-Х (3,0 кВт)

- увеличенный топливный бак 19 л! 12 часов автономной работы;

- трехпозиционный счетчик моточасов (частоту, напряжение, наработку в часах);

- аккумулятор в комплекте (гелевый);

- транспортировочный комплект (колёса, ручки);

- топливо не ниже АИ-92;

- синхронный щеточный генератор;

- электрический старт и ручной старт;

- возможность оборудования комплектом автозапуска;

- глушитель с повышенной производительностью;

- температурный режим эксплуатации от -20 до +40 градусов;

- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;

- недорогая электростанция для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

| Генератор | E3 POWER GG3300-Х |
| --- | --- |
| Номинальная выходная мощность | 2,8кВт |
| Максимальная выходная мощность | 3,0 кВт |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Фаза | 1 |
| Выход постоянного тока | 12В(8,3А) |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 56,9 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВмм | 680х535х550 |
| Двигатель |  |
| Модель | FH210 |
| Объем двигателя | 208 см3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 0,6 л. |
| Потребление топлива Объем топливного бака | 1,3 19 л |
| Уровень шума | ≤75дБ |